\ql

Приказ Минтруда России от 03.02.2014 N 69н "Об утверждении профессионального стандарта "Инженер-технолог в области производства наногетероструктурных СВЧ-монолитных интегральных схем" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.03.2014 N 31666)

Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 17.07.2014

# Зарегистрировано в Минюсте России 20 марта 2014 г. N 31666

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 3 февраля 2014 г. N 69н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА

"ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВА

НАНОГЕТЕРОСТРУКТУРНЫХ СВЧ-МОНОЛИТНЫХ

ИНТЕГРАЛЬНЫХ СХЕМ"

В соответствии с пунктом 22 Правил разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. N 23 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 4, ст. 293), приказываю:

Утвердить прилагаемый профессиональный стандарт "Инженер-технолог в области производства наногетероструктурных СВЧ-монолитных интегральных схем".

Министр

М.А.ТОПИЛИН

# Утвержден

приказом Министерства труда

и социальной защиты

Российской Федерации

от 3 февраля 2014 г. N 69н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ

В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВА НАНОГЕТЕРОСТРУКТУРНЫХ СВЧ-МОНОЛИТНЫХ

ИНТЕГРАЛЬНЫХ СХЕМ

┌────────────────┐

│       26       │

└────────────────┘

Регистрационный

номер

## I. Общие сведения

Производство интегральных схем, микросборок и             ┌──────────────┐

микромодулей                                              │    40.007    │

_________________________________________________________ └──────────────┘

(наименование вида профессиональной деятельности)               Код

### Основная цель вида профессиональной деятельности:

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Производство наногетероструктурных сверхвысокочастотных (СВЧ) монолитных │

│интегральных схем (МИС СВЧ) с использованием нанотехнологий              │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

### Группа занятий:

| 2111 | Физики | 2113 | Химики |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ <1>) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

--------------------------------

<1> Общероссийский классификатор занятий.

### Отнесение к видам экономической деятельности:

| 32.10.6 | Производство интегральных схем, микросборок и микромодулей |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД <1>) | (наименование вида экономической деятельности) |

--------------------------------

<1> Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

## II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции | Трудовые функции |
| --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Моделирование, разработка и внедрение новых технологических процессов производства наногетероструктурных МИС СВЧ | 7 | Анализ мирового опыта применения материалов наногетероструктурной электроники СВЧ | A/01.7 | 7 |
|  |  |  | Разработка планов создания и модернизации технологических линий для освоения новых направлений в наногетероструктурной электронике СВЧ | A/02.7 |  |
|  |  |  | Подготовка технического задания (ТЗ) на проведение опытно-технологических работ (ОТР) по разработке новых технологических процессов производства МИС СВЧ | A/03.7 |  |
|  |  |  | Моделирование наногетероструктур, активных и пассивных элементов, технологических операций изготовления гетероструктурных МИС СВЧ с использованием технологических систем моделирования и проектирования элементов и технологий полупроводниковых ИС, в том числе МИС СВЧ, изготавливаемых на основе гетероструктур (TCAD) | A/04.7 |  |
|  |  |  | Подготовка технического задания (ТЗ) на разработку маршрутных и операционных карт производства МИС СВЧ на основе разработанной конструкторской документации (КД), документации на отработанные технологические процессы (ТП) и данных моделирования | A/05.7 |  |
| B | Подготовка комплекта технологической документации (ТД) производства наногетероструктурных МИС СВЧ, организация и сопровождение технологического процесса производства | 7 | Разработка комплекта технологической документации для производства МИС СВЧ на основе ТЗ и нормативной документации | B/01.7 | 7 |
|  |  |  | Планирование и организация сопровождения технологического процесса производства МИС СВЧ | B/02.7 |  |
|  |  |  | Разработка методики входного, межоперационного и выходного контроля при производстве наногетероструктурных МИС СВЧ | B/03.7 |  |
|  |  |  | Реализация технологии на основе электронной литографии | B/04.7 |  |
|  |  |  | Реализация технологии на основе проекционной литографии | B/5.7 |  |
|  |  |  | Организация работы по повышению выхода годных МИС, разработка ТЗ для корректировки технологических операций | B/6.7 |  |
| C | Осуществление проектирования и изготовления методами эпитаксии наногетероструктур для ОТР и производства МИС СВЧ | 7 | Проведение расчета параметров технологического процесса эпитаксиального выращивания наногетероструктур на подложках, применяемых в СВЧ-электронике | C/1.7 | 7 |
|  |  |  | Подготовка и квалификация машин к росту продукции | C/2.7 |  |
|  |  |  | Определение методик тестирования качества эпитаксиальных слоев | C/3.7 |  |
|  |  |  | Проведение статистического анализа поведения установки во время исследования, статистическое сопровождение по группам продукции и контроль качества по спецификации заказчика | C/4.7 |  |
| D | Проведение ОТР по разработке базовых технологических процессов МИС СВЧ | 7 | Анализ КД и ТЗ на проведение ОТР, оценка достижимости заданных параметров МИС СВЧ по выбираемой или заданной технологии | D/1.7 | 7 |
|  |  |  | Определение базовых технологических процессов, применяемых материалов и оборудования для изготовления опытных образцов МИС СВЧ | D/2.7 |  |
|  |  |  | Согласование принимаемых решений с представителями заказчика, конструкторскими подразделениями, метрологической службой и другими смежными структурами организации | D/3.7 |  |
|  |  |  | Управление командой по реализации ОРТ | D/4.7 |  |

## III. Характеристика обобщенных трудовых функций

### 3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Моделирование, разработка и внедрение новых технологических процессов производства наногетероструктурных МИС СВЧ | Код | A | Уровень квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей | Ведущий инженер-технолог Инженер-технолог |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование - специалитет, магистратура |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года работы в должности инженера-технолога |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством порядке <1>; инструктаж по безопасному ведению работ |

--------------------------------

<1> Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" (зарегистрирован в Минюсте России 21 октября 2011 г., регистрационный N 22111), с изменением, внесенным приказом Минздрава России от 15 мая 2013 г. N 296н (зарегистрирован в Минюсте России 3 июля 2013 г., регистрационный N 28970).

#### Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2111 | Физики, химики и специалисты родственных профессий. Физики |
|  | 2113 | Физики, химики и специалисты родственных профессий. Химики |
| ЕКС <1> | - | Инженер-технолог |
| ОКСО <2> | 5507002 | Электроника и микроэлектроника |
|  | 01.04.04 | Физическая электроника |

--------------------------------

<1> Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.

<2> Общероссийский классификатор специальностей по образованию.

#### 3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Анализ мирового опыта применения материалов наногетероструктурной электроники СВЧ | Код | A/01.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ применения материалов в интегральной электронике СВЧ, основанной на гетероэпитаксиальных структурах |
| --- | --- |
|  | Анализ физических и технологических принципов разработки и изготовления активных элементов с применением новых и традиционных материалов СВЧ (гетеротранзисторов с высокой подвижностью электронов, низкобарьерных диодов и др.) |
|  | Прогноз применения материалов в наногетероструктурной электронике для определения политики организации в области производства наногетероструктурных МИС СВЧ |
| Необходимые умения | Делать обзоры по отечественным и иностранным источникам информации |
| Необходимые знания | Технический английский язык |
|  | Основы материаловедения полупроводников и гетероструктур |
|  | Технология наногетероструктурных МИС СВЧ |
|  | Технологическое оборудование для производства МИС СВЧ |
|  | Технико-экономические и прогнозные исследования в отрасли |
| Другие характеристики | Ответственность за прогнозные оценки развития производства |
|  | Деятельность, направленная на решение нетиповых задач технологического характера |

#### 3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Разработка планов создания и модернизации технологических линий для освоения новых направлений в наногетероструктурной электронике СВЧ | Код | A/02.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ тенденций развития технологии, технологического оборудования в области наногетероструктурной электроники СВЧ |
| --- | --- |
|  | Разработка технически и экономически обоснованных планов развития новых производств или модернизации существующих для освоения новых направлений в производстве МИС СВЧ |
|  | Представление планов развития для обсуждения и принятия на научно-техническом совете (НТС) |
| Необходимые умения | Делать обзоры по отечественным и иностранным источникам информации |
|  | Готовить планы развития |
|  | Готовить презентации |
| Необходимые знания | Технический английский язык |
|  | Технология наногетероструктурных МИС СВЧ, исследования в новых направлениях |
|  | Технологическое оборудование для производства МИС СВЧ |
|  | Технико-экономические и прогнозные исследования в отрасли |
| Другие характеристики | Ответственность за прогнозные оценки развития производства |
|  | Деятельность, направленная на решение новых задач технологического характера |

#### 3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка технического задания (ТЗ) на проведение опытно-технологических работ (ОТР) по разработке новых технологических процессов производства МИС СВЧ | Код | A/03.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ прогнозных оценок тенденций развития технологии, технологического оборудования в области наногетероструктурной электроники СВЧ |
| --- | --- |
|  | Постановка целей и задач проведения опытно-технологических работ по разработке новых ТП производства МИС СВЧ |
|  | Декомпозиция задач ОТР, выделение базовых ТП и установление временных рамок и последовательности их разработки |
|  | Представление планов развития для обсуждения и принятия на НТС |
|  | Формулирование ТЗ для определенной последовательности разработки базовых технологических процессов |
|  | Оформление ТЗ на ОТР |
|  | Представление и защита разработанных ТЗ на НТС |
| Необходимые умения | Формулировать цели, задачи, разрабатывать и согласовывать ТЗ на проведение связанных системно ОТР |
| Необходимые знания | Физика и технология наногетероструктурных МИС СВЧ, исследования в новых направлениях |
|  | Системный анализ |
|  | Методы декомпозиции сложных задач |
|  | Технологическое оборудование для производства МИС СВЧ |
|  | Технико-экономическое обоснование развития отрасли |
|  | Стандарты на проведение опытно-технологических работ |
| Другие характеристики | Ответственность за развитие производства |
|  | Деятельность, направленная на решение новых задач технологического характера |

#### 3.1.4. Трудовая функция

| Наименование | Моделирование наногетероструктур, активных и пассивных элементов, технологических операций изготовления гетероструктурных МИС СВЧ с использованием технологических систем моделирования и проектирования элементов и технологий полупроводниковых ИС, в том числе МИС СВЧ, изготавливаемых на основе гетероструктур (TCAD) | Код | A/04.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ требований КД на МИС СВЧ |
| --- | --- |
|  | Выбор на основе опыта и в соответствии с ТЗ и КД материалов и типа наногетероструктуры |
|  | Моделирование наногетероструктур, определение их параметров, необходимых для расчета активных элементов (СВЧ-транзисторов, диодов) с использованием TCAD и других программных продуктов |
|  | Моделирование технологического процесса изготовления активных элементов, определение параметров ТП на основе данных моделирования |
|  | Моделирование технологических операций изготовления пассивных элементов - линий передачи, конденсаторов, резисторов, мостов и др. |
|  | Отчет о результатах моделирования, согласование его с руководителем и передача технологу для использования при разработке ТД |
| Необходимые умения | Оценивать технические и экономические риски при выборе технологических процессов изготовления МИС СВЧ |
|  | Оценивать временные затраты на стандартные и нестандартные подходы при производстве МИС СВЧ |
| Необходимые знания | Основы физики гетероэпитаксиальных структур и приборов |
|  | Параметры полупроводниковых материалов |
|  | Современные системы моделирования и проектирования СВЧ-устройств и МИС СВЧ |
|  | Основы технологии МИС СВЧ |
|  | Методы сквозного проектирования МИС СВЧ |
|  | Единая система технологической документации (ЕСТД), нормативная документация, регламенты, принятые в организации |
|  | ГОСТ по постановке продукции на производство |
| Другие характеристики | Самостоятельная профессиональная деятельность, предполагающая ответственность за выбор типа гетероструктур и активных элементов, как результат выполнения собственных работ |
|  | Деятельность, направленная на подготовку заданий на конструирование МИС СВЧ |

#### 3.1.5. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка технического задания (ТЗ) на разработку маршрутных и операционных карт производства МИС СВЧ на основе разработанной конструкторской документации (КД), документации на отработанные технологические процессы (ТП) и данных моделирования | Код | A/05.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ требований КД на МИС СВЧ, а также данных моделирования наногетероструктур, активных и пассивных элементов |
| --- | --- |
|  | Оценка на основе опыта и экспериментальных данных реализуемости технологии изготовления на МИС СВЧ и возможных рисков |
|  | Выбор на основе нормативных документов ТП, в наиболее полном виде обеспечивающих требования к параметрам МИС СВЧ |
|  | Составление ТЗ на разработку ТД с учетом требований КД |
|  | Согласование ТЗ в соответствии с регламентом, принятым в организации |
| Необходимые умения | Оценивать технические и экономические риски при выборе технологических процессов изготовления МИС СВЧ |
|  | Оценивать временные затраты на стандартные и нестандартные подходы при производстве МИС СВЧ |
|  | Составлять согласно стандартам технические задания на разработку ТД МИС СВЧ |
|  | Оформлять ТД для сопровождения производства МИС СВЧ |
|  | Взаимодействовать с коллективами цехов, участков |
| Необходимые знания | Основы физики гетероэпитаксиальных структур и приборов |
|  | Параметры полупроводниковых материалов |
|  | Современные системы моделирования и проектирования СВЧ-устройств и МИС СВЧ |
|  | Основы технологии МИС СВЧ |
|  | Методы сквозного проектирования МИС СВЧ |
|  | ЕСТД, нормативная документация, регламенты, принятые в организации |
|  | Стандарты по постановке продукции на производство |
| Другие характеристики | Самостоятельная профессиональная деятельность, предполагающая ответственность за выбор типа гетероструктур и активных элементов, как результат выполнения собственных работ |
|  | Деятельность, направленная на подготовку заданий на разработку технологических процессов МИС СВЧ |

### 3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Подготовка комплекта технологической документации (ТД) производства наногетероструктурных МИС СВЧ, организация и сопровождение технологического процесса производства | Код | B | Уровень квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей | Ведущий инженер-технолог Инженер-технолог |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование - специалитет, магистратура |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года работы в должности инженера-технолога |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством порядке; инструктаж по безопасному ведению работ |

#### Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2111 | Физики, химики и специалисты родственных профессий. Физики |
|  | 2113 | Физики, химики и специалисты родственных профессий. Химики |
| ЕКС | - | Инженер-технолог |
| ОКСО | 5507002 | Электроника и микроэлектроника |
|  | 01.04.04 | Физическая электроника |

#### 3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Разработка комплекта технологической документации для производства МИС СВЧ на основе ТЗ и нормативной документации | Код | B/01.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ КД и ТЗ на разработку МИС СВЧ в части требований к технологии производства |
| --- | --- |
|  | Обоснование выбора маршрутной технологии |
|  | Разработка маршрутных карт ТП изготовления МИС СВЧ |
|  | Расчет технологических режимов операций |
|  | Разработка операционных карт ТП |
|  | Оформление технологической документации на ТП, согласование ее в соответствии с установленными регламентами |
| Необходимые умения | Работать с нормативной документацией |
|  | Работать в системе автоматизации проектирования (САПР) подготовки ТД для производства МИС СВЧ |
| Необходимые знания | Технология производства МИС СВЧ |
|  | Стандарты для подготовки технологической документации |
|  | САПР подготовки ТД |
| Другие характеристики | Ответственность за качество технологической документации на производство МИС СВЧ |

#### 3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Планирование и организация сопровождения технологического процесса производства МИС СВЧ | Код | B/02.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Тестовый запуск, сопровождение и контроль выполнения технологических операций в ходе изготовления экспериментальной партии МИС СВЧ |
| --- | --- |
|  | Анализ данных измерения параметров тестовых структур МИС СВЧ, внесение предложений по коррекции режимов в технологическую документацию |
|  | Сопровождение установившегося технологического процесса производства МИС СВЧ: формирование баз данных измерения и контроля, составление протоколов и актов контроля параметров МИС |
|  | Анализ данных измерений и контроля, предложения об изменении параметров ТП |
| Необходимые умения | Проводить анализ технологической документации |
|  | Работать на части технологического оборудования |
| Необходимые знания | Стандарты на ТД: нормативная документация отрасли, организации на технологические процессы |
|  | Основы технологии МИС СВЧ |
|  | Система менеджмента качества (СМК) |
| Другие характеристики | Профессиональная деятельность, направленная на согласование работ группы инженеров-конструкторов и инженеров-технологов |

#### 3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Разработка методики входного, межоперационного и выходного контроля при производстве наногетероструктурных МИС СВЧ | Код | B/03.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ ТЗ в части требований к параметрам исходных материалов и выполнения отдельных операций при изготовлении МИС СВЧ |
| --- | --- |
|  | Разработка методик, выбор оборудования входного контроля материалов, используемых в производстве МИС СВЧ: подложек, металлов, диэлектриков и др. |
|  | Разработка методик, выбор оборудования межоперационного контроля на тестовых структурах и элементах МИС СВЧ |
|  | Разработка методик, выбор оборудования выходного контроля на тестовых структурах и МИС СВЧ |
|  | Руководство проведением всех видов контроля |
|  | Формирование базы данных всех видов контроля |
|  | Статистическая обработка данных контроля с оформлением протоколов и заключений |
| Необходимые умения | Работать на оборудовании входного, межоперационного и выходного контроля при производстве наногетероструктурных МИС СВЧ |
| Необходимые знания | Методы контроля параметров МИС СВЧ и технологических процессов |
| Другие характеристики | Ответственность за контроль качества МИС СВЧ |

#### 3.2.4. Трудовая функция

| Наименование | Реализация технологии на основе электронной литографии | Код | B/04.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ КД и ТЗ в части требований к реализации ТП на основе электронной литографии |
| --- | --- |
|  | Техническая проверка исходных файлов топологии МИС СВЧ для проведения электронной литографии |
|  | Руководство подготовкой подложек для проведения операций экспонирования фоторезистов на установке электронной литографии |
|  | Подготовка установки электронной литографии к проведению операций прорисовки топологии |
|  | Руководство реализацией операций резист-процессинга после экспонирования подложек |
|  | Измерение параметров тестовых структур и элементов МИС СВЧ на подложке, оформление протокола и внесение данных в базу данных участка электронной литографии |
|  | Передача подложки на следующий участок в соответствии с маршрутной картой |
|  | Регламентные работы по тестированию установки электронной литографии |
| Необходимые умения | Работать с нормативной документацией |
|  | Работать в САПР подготовки ТД для производства МИС СВЧ |
| Необходимые знания | Методы электронной литографии |
|  | Технология производства МИС СВЧ на основе электронной литографии |
|  | Стандарты для подготовки технологической документации |
|  | САПР подготовки файлов топологии для электронной литографии |
| Другие характеристики | Ответственность за качество ТП, основанного на электронной литографии |

#### 3.2.5. Трудовая функция

| Наименование | Реализация технологии на основе проекционной литографии | Код | B/05.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ КД и ТЗ в части требований к реализации ТП на основе проекционной литографии |
| --- | --- |
|  | Техническая проверка исходных файлов топологии МИС СВЧ для изготовления фотошаблонов |
|  | Руководство изготовлением комплекта фотошаблонов в соответствии с ТЗ |
|  | Руководство подготовкой подложек для проведения последовательности операций ТП, основанного на проекционной литографии (фотолитографии) |
|  | Подготовка установки проекционной литографии к проведению операций |
|  | Руководство реализацией последовательности операций изготовления МИС СВЧ после экспонирования подложек |
|  | Измерение параметров тестовых структур и элементов МИС СВЧ на подложке, оформление протокола и внесение данных в базу данных участка проекционной литографии |
|  | Передача подложки на следующий участок в соответствии с маршрутной картой |
|  | Регламентные работы по тестированию установок проекционной литографии |
| Необходимые умения | Работать с нормативной документацией |
|  | Работать в САПР подготовки ТД для производства МИС СВЧ |
| Необходимые знания | Технология производства МИС СВЧ на основе проекционной литографии |
|  | Стандарты для подготовки технологической документации |
|  | САПР подготовки файлов топологии для проекционной литографии |
| Другие характеристики | Ответственность за качество ТП проекционной литографии |

#### 3.2.6. Трудовая функция

| Наименование | Организация работы по повышению выхода годных МИС, разработка ТЗ для корректировки технологических операций | Код | B/06.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разработка методик статистической обработки данных по уровню отклонений параметров и брака на пластинах наногетероструктурных МИС СВЧ |
| --- | --- |
|  | Анализ причин отклонений, отказов и связывание их с исходными параметрами материалов гетероструктур, технологических операций, топологии |
|  | Составление программы дополнительных исследований и измерений |
|  | Подготовка рекомендации по устранению причин отклонений параметров и брака МИС СВЧ |
|  | Разработка ТЗ для корректировки технологических операций и других мероприятий на основе анализа причин отклонений параметров и отказов |
| Необходимые умения | Разрабатывать и владеть методиками статистической обработки данных |
|  | Владеть методиками межоперационного контроля |
|  | Анализировать результаты экспериментов |
|  | Разрабатывать ТЗ |
|  | Владеть методологией СМК |
| Необходимые знания | Методы планирования эксперимента |
|  | Методы и методики статистического анализа |
|  | Теория допусков и теория чувствительности |
| Другие характеристики | Ответственность за процент выхода годных МИС |
|  | Деятельность, направленная на решение задач повышения эффективности организации |

### 3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Осуществление проектирования и изготовления методами эпитаксии наногетероструктур для ОТР и производства МИС СВЧ | Код | C | Уровень квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей | Ведущий инженер-технолог Инженер-технолог |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование - специалитет, магистратура |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года работы в должности инженера-технолога |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством порядке; инструктаж по безопасному ведению работ |

#### Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2111 | Физики, химики и специалисты родственных профессий. Физики |
|  | 2113 | Физики, химики и специалисты родственных профессий. Химики |
| ЕКС | - | Инженер-технолог |
| ОКСО | 5507002 | Электроника и микроэлектроника |
|  | 01.04.04 | Физическая электроника, технические науки |

#### 3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Проведение расчета параметров технологического процесса эпитаксиального выращивания наногетероструктур на подложках, применяемых в СВЧ-электронике | Код | C/01.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ ТЗ на разработку МИС СВЧ в части требований к материалам и типу наногетероструктуры |
| --- | --- |
|  | Обоснование выбора машины для проведения эпитаксии |
|  | Расчет технологических режимов выращивания эпитаксиальных слоев |
|  | Моделирование роста гетероструктур с применением TCAD |
|  | Разработка технологической документации на изготовление гетероструктур |
| Необходимые умения | Работать на машинах молекулярно-лучевой эпитаксии |
| Необходимые знания | Технический английский язык |
|  | Основы материаловедения полупроводников и гетероструктур |
|  | Методы эпитаксии для производства гетероструктур, применяемых в наноэлектронике СВЧ |
|  | Работа с установками сверхвысокого вакуума |
| Другие характеристики | Ответственность за качество исходных материалов для МИС СВЧ |

#### 3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка и квалификация машин к росту продукции | Код | C/02.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнение регламента подготовки машины к проведению ТП выращивания наногетероструктуры |
| --- | --- |
|  | Подготовка материалов для проведения эпитаксии |
|  | Проведение роста наногетероструктур в соответствии с ТП |
| Необходимые умения | Работать на машинах молекулярно-лучевой эпитаксии |
| Необходимые знания | Технический английский язык |
|  | Основы материаловедения полупроводников и гетероструктур |
|  | Технология молекулярно-лучевой эпитаксии |
|  | Работа с установками сверхвысокого вакуума |
| Другие характеристики | Ответственность за качество исходных материалов для МИС СВЧ |

#### 3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Определение методик тестирования качества эпитаксиальных слоев | Код | C/03.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выбор методов и технических средств для тестирования эпитаксиальных слоев наногетероструктур |
| --- | --- |
|  | Измерение основных параметров в процессе эпитаксии |
|  | Измерение параметров выращенных структур при завершении процесса эпитаксии |
|  | Формирование базы данных результатов тестирования и измерения |
| Необходимые умения | Работать с приборами и установками измерения параметров наногетероструктур |
| Необходимые знания | Методы измерения и тестирования параметров наногетероструктур |
|  | Основы материаловедения полупроводников и гетероструктур |
| Другие характеристики | Ответственность за качество исходных материалов для МИС СВЧ |

#### 3.3.4. Трудовая функция

| Наименование | Проведение статистического анализа поведения установки во время исследования, статистическое сопровождение по группам продукции и контроль качества по спецификации заказчика | Код | C/04.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Формирование базы данных параметров установки во время реализации процесса роста |
| --- | --- |
|  | Анализ путем статистической обработки точности выполнения операций и результаты роста |
|  | Анализ данных статистической обработки об отклонениях в реализации роста и выработка корректирующих действий в следующей загрузке |
|  | Оформление сдаточных документов с сертификатом наногетероструктур для заказчика |
| Необходимые умения | Проводить статистический анализ |
|  | Оформлять протоколы и сертификаты (паспорта) продукции |
| Необходимые знания | Методы статистической обработки данных |
|  | Теория и практика управления технологическими процессами |
| Другие характеристики | Ответственность за качество исходных материалов для МИС СВЧ |

### 3.4. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Проведение ОТР по разработке базовых технологических процессов МИС СВЧ | Код | D | Уровень квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей | Ведущий инженер-технолог |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Высшее образование - специалитет, магистратура |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Не менее одного года работы в должности инженера-технолога |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством порядке; инструктаж по безопасному ведению работ |

#### Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 2111 | Физики, химики и специалисты родственных профессий. Физики |
|  | 2113 | Физики, химики и специалисты родственных профессий. Химики |
| ЕКС | - | Инженер-технолог |
| ОКСО | 5507002 | Электроника и микроэлектроника |
|  | 01.04.04 | Физическая электроника |

#### 3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Анализ КД и ТЗ на проведение ОТР, оценка достижимости заданных параметров МИС СВЧ по выбираемой или заданной технологии | Код | D/01.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ экспериментальных данных предыдущих разработок |
| --- | --- |
|  | Оценка достижимости параметров путем моделирования основных электрических и эксплуатационных параметров, а также технологии изготовления активных и пассивных элементов МИС СВЧ |
|  | Организация проведения экспертных оценок достижимости заданных параметров по ТЗ |
|  | Разработка предложений о коррекции ТЗ на ОТР (в случае критичности достижения отдельных параметров) |
| Необходимые умения | Разрабатывать и владеть методами моделирования элементов и МИС в СВЧ-диапазоне |
|  | Владеть методиками экспертных оценок |
|  | Владеть методологией СМК |
| Необходимые знания | Методы моделирования активных и пассивных элементов МИС СВЧ |
|  | Методики экспертных оценок |
| Другие характеристики | Ответственность за корректность оценки ТЗ на реализуемость |

#### 3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Определение базовых технологических процессов, применяемых материалов и оборудования для изготовления опытных образцов МИС СВЧ | Код | D/02.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Анализ технического задания на ОТР, определение базовых технологических процессов для реализации целей ОТР |
| --- | --- |
|  | Обоснование применения материалов, используемых при производстве МИС СВЧ |
|  | Разработка перечня оборудования для реализации технологического процесса производства МИС |
|  | Разработка технико-экономического обоснования выбранных решений |
|  | Защита на НТС обоснованных технологических решений реализации ОТР |
| Необходимые умения | Оформлять технические решения в виде пояснительной записки, презентации, согласовывать их в соответствии с установленным регламентом и представлять на НТС |
| Необходимые знания | Системный анализ |
|  | Нормативная документация и описания базовых технологических процессов |
|  | Основы материаловедения применительно к электронике СВЧ |
|  | Методики проведения технико-экономических исследований при производстве высокотехнологичной продукции |
| Другие характеристики | Профессиональная деятельность, направленная на развитие инновационных разработок |

#### 3.4.3. Трудовая функция

| Наименование | Согласование принимаемых решений с представителями заказчика, конструкторскими подразделениями, метрологической службой и другими смежными структурами организации | Код | D/03.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Разработка комплекса согласованных мероприятий по улучшению параметров технологического процесса и МИС СВЧ |
| --- | --- |
|  | Системный анализ влияния принимаемых согласованных решений на качественное и количественное улучшение основных параметров технологического процесса и МИС СВЧ |
| Необходимые умения | Принимать согласованные решения |
|  | Владеть методологией СМК |
| Необходимые знания | Системный анализ |
|  | Теория и практика принятия оптимальных решений |
|  | Процессный метод системы менеджмента качества |
| Другие характеристики | Ответственность за конечный результат, удовлетворяющий заказчика и имеющий перспективу производства электронных компонент СВЧ-техники |

#### 3.4.4. Трудовая функция

| Наименование | Управление командой по реализации ОТР | Код | D/04.7 | Уровень (подуровень) квалификации | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Постановка частных задач исследовательским и производственным коллективам для достижения основного результата |
| --- | --- |
|  | Контроль и оценка достижений заданных результатов |
| Необходимые умения | Декомпозировать ТЗ без потери системности |
|  | Принимать согласованные решения |
|  | Владеть методологией СМК |
| Необходимые знания | Системный анализ |
|  | Теория и практика принятия оптимальных решений |
|  | Процессный метод системы менеджмента качества |
| Другие характеристики | Ответственность за выполнение всех требований ТЗ на ОТР |

## IV. Сведения об организациях - разработчиках профессионального стандарта

### 4.1. Ответственная организация-разработчик

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│    Фонд инфраструктурных и образовательных программ (РОСНАНО)           │

│                                                                         │

│    Генеральный директор Свинаренко Андрей Геннадьевич                   │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

### 4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1. | Автономная некоммерческая организация "Национальное агентство развития квалификаций", город Москва |
| --- | --- |
| 2. | ЗАО "Научно-производственная фирма "Микран", город Томск |
| 3. | ОАО НИИ Полупроводниковых приборов, город Томск |
| 4. | ООО "НПФ "Сенсерия", город Томск |
| 5. | ООО "НПФ "Сибтроника", город Томск |
| 6. | ООО "РИД", город Томск |
| 7. | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники" (ТУСУР), город Томск |